FLUXO DE AR IDEAL PARA SECAGEM DE MILHO

COM AR AMBIENTE, NO BRASIL

1. INTRODUÇÃO

Os produtos agrícolas podem ser considerados como compostos por dois elementos: água, ou umidade, e matéria seca. No seu desenvolvimento, ao atingirem a maturidade fisiológica, os produto agrícolas apresentam o máximo do segundo componente. Conseguir-se-ia obter esse máximo de matéria seca se fosse possível a colheita econômica quando um produto atinge o estágio de maturidade fisiológica. A colheita é normalmente feita diversos dias após esse estágio devido principalmente à condição tenra do produto, mas isso resulta em reduções graduais da quantidade de matéria seca no produto. Uma idéia dessas variaões é apresentada na Tabela 1.

No Brasil, os produtos agrícolas são usualmente colhidos muitos dias após a maturidade fisiológica. A razão primeira no adiamento da colheita é a intenção de retirar do campo um produto com o menor conteúdo de umidade possível, o que reduz a necessidade de secagem e os descontos de quebra técnica correspondentes. Isso é verdadeiro, mas as menores despesas pós-colheita devem ser acrescidas da diferença entre o valor total possível de ser recebido se o produto fosse colhido com uma maior quantidade de matéria seca e o menor valor total recebido por um produto colhido com menor quantidade de matéria seca. Essa análise econômica é normalmente ignorada.

A antecipação da colheita de um produto agrícola para alguns dias após a sua maturidade fisiológica implica no emprego de uma técnica para remover o excesso de umidade presente nele. Salienta-se que até mais de 50% (cinquenta porcento) da energia utilizada desde o preparo do solo para o plantio do produto até o seu consumo pode ser, muitas vezes, dispendida somente no seu processo de secagem. Daí a importância de se escolher uma técnica de secagem que garanta um produto final de boa qualidade e que permita simultaneamente o menor dispêndio de energia. O método de secagem utilizando ar em condições ambientes, ou próximo delas, é uma dessas técnicas que pode ser economicamente viável se operada com uma quantidade adequada de ar.

Secagem de produtos agrícolas com ar ambiente é um processo lento de remoção de umidade usando o ar nas suas condições naturais. Se for preciso aquecer o ar em 1o C a 5o C, o processo de secagem é denominado de secagem com ar ligeiramente aquecido. Seu sucesso é altamente dependente das condições ambientes locais, uma vez que a remoção de umidade do produto depende da habilidade do ar em receber essa umidade. Sua economia depende fundamentalmente da quantidade de ar utilizada. Maiores quantidades de ar promovem secagens proporcionalmente mais rápidas, mas requerem motores para acionar os ventiladores cubicamente mais potentes. O sucesso de um processo de secagem com ar ambiente em condições naturais, ou ligeiramente aquecido, depende do ajuste da quantidade de ar utilizada com o conteúdo inicial de umidade do produto a ser secado (Morey et alii, 1978). Nele, a frente, ou zona de secagem tem uma espessura média de 0,5 m. Ela deve passar por toda a camada sendo secada antes que os fungos, juntamente com a respiração do produto, consumam parte significativa da matéria seca desse produto. Nos Estados Unidos, a qualidade do milho reduz do tipo No 2 para o tipo No 3 se a deterioração fúngica provocar mais de 0,5% de perdas de matéria seca do produto (Wilcke & Morey, 1991). Steele et alii (1969) desenvolveram a seguinte equação para estimar a produção de CO2 em amostras de milho a 15,6o C, 25% de umidade e 30% de danos mecânicos:

Y = 1,3 * [ exp(0,006 * tr) - 1] + 0,015 * tr					(1)

onde,

Y - gramas de CO2 por quilograma de matéria seca,

tr - tempo, horas.

O tempo necessário para a produção de CO2 em amostras de milho em condições diferentes daquelas nas quais a Equação 1 foi desenvolvida pode ser estimado pela seguinte expressão (Fernandez et alii, (1982), Stroshine & Yang (1990)):

t = tr * Mu * MT * MD							(2)

Mu, o multiplicador de umidade, é avaliado pela seguinte expressão (Stroshine & Yang, (1990)) e é válido para 13,0% < U < 35,0%:

Mu = 0,103 * [ exp(455/(100 * Ubs)1,53) - 0,845 * Ubs + 1,558]		(3)

O multiplicador de temperatura, MT, pode ser calculado por diferentes equações, de acordo com o limite de temperatura e umidade do produto (Stroshine & Yang, (1990); Queiroz et alii, (1986/87)). Assim:

MT =128,76 * exp(-4,68*(1,8 * T + 32)/60)					(4)

para T < 15,6o C. Para T > 15,6o C e U < 19,0%,

MT = 32,3 * exp(-3,48 *(1,8 * T + 32)/60)					(5)

Para T > 15,6o C e 19,0% < U < 28,0%,

MT = 32,3 * exp(-3,48 *(1,8 * T + 32)/60) + (Ubud - 0,19)

* exp(0,61 * (1,8 * T - 28)/60)						(6)

Finalmente, para T > 15,6o C e U > 28,0%,

MT = 32,3 * exp(-3,48 *(1,8 * T + 32)/60) +

0,09* exp(0,61 * (1,8 * T - 28)/60)					(7)

Como a completa oxidação de um carbohidrato produz 14,7 gramas de CO2 para 1% de perdas do carbohidrato (Saul, 1970), Steele et alii, (1969) dividiram a Equação 1 por esse valor e obtiveram a seguinte expressão para estimar a porcentagem de perdas de matéria seca no milho:

%Pms = 0,0884 *[exp(0,006 * t) - 1] + 0,00102 *t				(8)

Secagem com ar ambiente pode ser a melhor alternativa de secagem para diversos tamanhos de propriedades agrícolas, desde que corretamente dimensionada e adequadamente operada. Ela pode ser a forma de secagem empregada no mesmo recinto de armazenagem. Nesse caso, os custos de transporte são minimizados pois o produto não é movido entre a secagem e a armazenagem. Secagem com ar ambiente pode também fazer parte de um sistema de secagem em combinação onde a umidade, inicialmente elevada, é parcialmente retirada em altas temperaturas de forma eficiente até um nível menor, a partir do qual pode ser retirado lentamente, e de forma segura, por um processo mais econômico como o de secagem com ar armbiente (Dalpasquale et alii, 1994).

A popularização das técnicas de secagem com ar ambiente pode levar o Brasil a manter quantidades significativas das suas safras agrícolas nas propriedades rurais. Isso vai evitar velocidades incorretas de colheita, gastos excessivos de frete, formação de longas filas de caminhões nos armazéns coletores, uso excessivo de secagem mais cara em altas temperaturas, secagem inadequada para atender a demanda maior, e consequente armazenagem menos eficiente. As estruturas de armazenagem vão aumentar o valor das propriedades. A posse dos produtos agrícolas vai diminuir a oscilação de seus preços e aumentar o poder de barganha dos produtores para políticas agrícolas mais favoráveis a eles.

2. OBJETIVOS

Este trabalho pertence a uma linha de pesquisas que procura identificar os parâmetros de secagem para os produtos agrícolas. Particularmente, ele está interessado em definir os melhores parâmetros de secagem com ar ambiente para o milho. Especificamente, os objetivos deste trabalho foram:

- empregar um programa de simulação de secagem com ar ambiente que permita determinar o melhor fluxo de ar para secagem de milho;

- determinar o melhor fluxo de ar para a secagem de milho com ar ambiente em condições naturais, ou ligeiramente aquecido, quando ele for plantado em sete épocas distintas e colhido em três períodos diferentes após a sua maturidade fisiológica.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. O Modelo de Simulação de Secagem

O modelo de simulação de secagem de grãos e legumes com base no modelo de Thompson, modificado por Morey et alii, (1978) e por Queiroz et alii, (1986/87), foi ainda mais aprimorado por Dalpasquale et alii, (1994).

O modelo de Thompson prevê a remoção de umidade de um produto agrícola fazendo um balanço de umidade e de energia entre o produto e o ar ambiente. Seus resultados são muito bons, mas estimam supersecagem das camadas mais inferiores. Morey et alii, (1978) adicionaram uma equação de secagem em camadas finas desenvolvida para condições naturais do ar. Os resultados dessa equação são comparados com aqueles do balanço de massa entre o ar e o produto. Os resultados finais da simulação evitam situações de supersecagem tão acentuadas quanto o modelo de Thompson. Queiroz et alii, (1986/87) adicionaram uma segunda equação de secagem em camadas finas, esta desenvolvida para altas temperaturas. O objetivo maior dessa outra equação de secagem foi a de melhor descrever a remoção de umidade de um produto agrícola usando ar ambiente para as condições climáticas de Viçosa, Minas Gerais.

Dalpasquale et alii,(1994) usaram uma equação de secagem em camadas finas para estimar resultados de secagem. Para o milho, usaram a equação apresentada por Misra & Brooker, (1980), a qual é baseada no modelo de secagem de Page com os seguintes coeficientes para secagem e reumedecimento:

MR = exp(-k tn)								(9)

k = exp(-7,1735 + 1,2793 * ln(1,8 *T + 32) + 0,01378 * V)		(10)

n = 0,081 * ln(UR) + 0,78 * Uo						(11)

Para as condições de reumedecimento, os coeficientes da Equação 1 são:

k = exp(-8,5122 + 1,2178 * ln(1,8 * T + 32) * 8,64 * Uo)		(12)

n = 2,1876 - 0,0167 * UR							(13)

As Equações 9 a 13 foram desenvolvidas com 15.353 observações, algumas obtidas experimentalmente, mas a maioria delas extraidas da literatura.

No modelo de Dalpasquale, a umidade do produto é avaliada também como no modelo de Thompson. Entretanto, o valor final da umidade é determinado pela otimizaçao dos dois valores de umidade, um da equação de secagem e o outro do balanço de massa entre o ar e o produto. Os resultados de umidade do produto são obtidos com o emprego da técnica de otimização Golden Rule apresentada por Zahradnik, (1971):

Uot. = Umaior - (Umaior - Umenor) * 0,618					(14)

O valor de Umaior e Umenor podem ser tanto da equação de camada fina, como do balanço de massa entre o ar e o produto. O que o modelo busca é um valor intermediário entre ambos, pois os têm como valores extremos. Este procedimento é idêntico para os processos de secagem e de reumedecimento. No modelo de Morey, o valor de umidade obtido pela equação de secagem em camadas finas é usado quando for maior que aquele do balanço de massa entre o ar e o produto; ou seja, em secagem, o modelo de Morey usa sempre o maior valor de umidade obtido por ambas as formas. No reumedecimento, a umidade é estimada somente pelo balanço de massa.

3.2. Os Testes

Os testes de simulação de secagem foram conduzidos com base nas características de produção de milho no Paraná, utilizando dados climáticos de Maringá.

O período entre a germinação e a maturidade fisiológica do milho é de aproximadamente 120 (cento e vinte) dias. No final desse período, o seu teor de matéria seca é máximo, mas o conteúdo de umidade é ainda elevado para processamentos mecânicos. A medida que a colheita se afasta da data de maturidade fisiológica da planta, os danos crescem, conforme indicado na Tabela 1. Como, no Paraná, a cultura do milho é plantada desde a metade de setembro até a metade de dezembro para a safra de verão, escolheu-se sete épocas de plantio espaçadas em quinze dias. Para a safrinha de inverno, escolheu-se três épocas de plantio mais comuns, também espaçadas em quinze dias entre elas. Para ambas safras, escolheu-se 10, 20 e 25 dias após a maturidade fisiológica como épocas prováveis de colheita. Todas essas datas são apresentadas nas Tabelas 2 a 7 para a safra de verão, e nas Tabelas 8 a 13, para a safrinha de inverno.

As datas de colheita foram escolhidas levando em consideração o teor de água do milho e a porcentagem provável de perdas devido ao afastamento da época de maturidade fisiológica. Escolheu-se a primeira data de colheita como aquela dez dias após a maturidade fisiológica do milho devido ao seu conteúdo de umidade inicial, 23%, ja permitir o uso de secagem com ar ambiente. Nesse estágio, as perdas de matéria seca são ainda de somente 2% (dois porcento). A terceira data de colheita foi escolhida como aquela a 25 (vinte e cinco) dias após a maturidade fisiológica porque as perdas de matéria seca já são de 5% (cinco porcento) e o teor de água do milho ainda é de 18%. O conteúdo de umidade do milho na data de colheita intermediária é de 20% e ela ocorre 20 (vinte) dias após a maturidade fisiológica do produto.

3.3. Os Dados de Entrada do Programa

A temperatura inicial do milho, 230 C, a sua massa específica global, 0,7 ton/m3, e a sua porosidade, 43%, foram usadas em todos os testes de simulação de secagem. Da mesma forma, a área do silo, 1,0 m2, a altura da massa de milho no silo, 1,0 m, o número de camadas nas quais a massa foi dividida, 20, o conteúdo final máximo de umidade do milho, 13,5%, a sua umidade final média, 13%, e o intervalo de tempo entre as leituras das condições ambientes, 3 horas, foram mantidas constantes para todos os testes de simulação de secagem. O aquecimento do ar foi, sempre que possível, considerado como 2o C. Em alguns testes, fluxos de ar mais elevados faziam a secagem muito rapidamente, ao passo que com fluxos de ar menores não se conseguia atingir a umidade final desejada. O ar era, então, aquecido em mais 3o C, na grande maioria das vezes. Raramente, ele precisou ser aquecido em mais 4o C. As datas que exigiram esse maior aquecimento, o tem marcado ao lado do fluxo de ar recomendado, conforme pode ser visto nas Tabelas 2 a 13.

Os fluxos de ar testados, mínimo e máximo, foram variados para as diferentes umidades iniciais do milho a fim de que o número de interações fosse limitado nas simulações. Quando a umidade inicial do milho era 23%, o fluxo mínimo de ar testado era de 3,0 m3/min/ton, e o máximo, 12,0 m3/min/ton. Para a umidade inicial do milho de 20%, o fluxo máximo de ar era de 6,0 m3/min/ton, e o mínimo, 1,0 m3/min/ton. Quando a umidade inicial do milho era de 18%, o fluxo mínimo de ar testado era de 0,5 m3/min/ton, e o máximo, 4,5 m3/min/ton.

O número de dias antes da secagem com ar ambiente iniciar era o número de dias do ano até a data de colheita. As condições ambientes usadas estão em arquivos separados para cada ano com valores horários de temperatura e de umidade relativa do ar para cada dia do ano. O número de dias investigados foi sempre 75 (setenta e cinco) para evitar que se lessem desnecessariamente os valores horários de temperatura e umidade relativa do ar ambiente para o ano todo e apenas alguns dias fossem usados nos estudos de simulação de secagem. Um exemplo de como os dados de entrada do programa de simulação podem ser usados são apresentados na Tabela 14.

4. RESULTADOS

As Tabelas 2 a 7 mostram a quantidade de ar ambiente, ou ligeiramente aquecido, necessária para reduzir a umidade do milho para 13%, em média, sem que a quantidade de matéria seca seja reduzida em mais de 0,45% +/- 0,02 pontos percentuais. Usou-se 0,45% para perdas de matéria seca ao invés de 0,5% como tem sido comumente mostrado na literatura, porque esse valor é típico da comercialização americana de milho. A ausência de equações e resultados para as condições brasileiras levaram ao uso de um parâmetro 10% menor (0,45%) a fim de que se obtivessem resultados com alguma margem de segurança.

Poder-se-ia imaginar que os resultados obtidos com as condições médias do ambiente estivessem próximo da média entre os resultados de cada ano. Isso não pode ser concluido neste trabalho porque o ar pode ter sofrido aquecimento diferente para os mesmos dias em anos distintos (Tabelas 2 a 6), ou mesmo nas condições médias do ar (Tabela 7). Algumas tendências podem, porém, ser observadas:

- para a faixa de umidade de colheita de 18% a 23%, na safra de verão, o fluxo de ar ambiente, ou ligeiramente aquecido, deve ser aumentado em 1,0 m3/min/ton para cada ponto percentual de umidade a mais no teor de água inicial do milho;

- raciocínio idêntico ao anterior é válido para a safrinha de inverno, mas a partir de menores quantidades de ar; ou seja, a safrinha de inverno vai requerer sempre ventiladores de menor potência devido a menor quantidade de ar necessária para a secagem de milho;

- em períodos de safra mais chuvosos, o aquecimento de ar em mais 3o C viabiliza tecnicamente a secagem de milho com ar ambiente em regiões com clima semelhante ao de Maringá, Paraná. Daí a importância de um acessório para aquecimento ligeiro do ar que pode ser indispensável em alguns anos;

- o fluxo de ar para a secagem de milho com umidade inicial de 18% é, em média, cinco vezes menor do que aquele necessário para secar seguramente milho com 23% de umidade. Isto indica que deve ser possível iniciar a colheita de milho com 23% de umidade e secá-lo em camadas em um silo equipado para secar milho a 18% . Nos quinze dias entre o milho estar a 23% de umidade no campo e reduzir naturalmente seu teor de água para 18%, é possível fazer uma colheita mais compassada e ir colocando milho úmido no silo. As primeiras camadas estarão inicialmente mais úmidas, mas receberão maior quantidade de ar, uma vez que o ventilador estará dimensionado para secar um silo cheio de milho a 18% de umidade. Quando o milho começar a ser colhido com esta umdade, aquele já no silo estará com um conteúdo médio de umidade abaixo dela;

- milho colhido na safrinha de inverno pode ser secado com ar ambiente de forma mais econômica do que na safra de verão.Como pode ser visto nas tabelas 8 a 13, os fluxos de ar são significativamente menores que os das Tabelas 2 a 7 e não foi, em nenhum ano, necessário aquecer o ar em mais de 2o C (aqui considerado como aquecido pelo ventilador). Na safra de inverno, o milho também poderá começar a ser colhido com 23% de umidade. A colheita poderá demorar duas semanas, quando o milho estará com 18% de umidade. Todo esse milho poderá ser secado em silos equipados com ventiladores capazes de secar seguramente os silos cheios de milho a 18% de umidade.

O tamanho do motor para acionar um ventilador capaz de secar milho a 18% de umidade é econômico. O sistema de secagem será ainda mais econômico se começar a operar mais cedo com milho mais úmido, mas em camadas menores. A colheita poderá ser sensivelmente mais lenta o que provalvelmente resultará em menos perdas no campo e as máquinas poderão ser menores. Em síntese, ao incluir um sistema eficiente de secagem na sua propriedade, o produtor pode ter o seu valor aumentado pelo sistema em si, possivelmente ele fará menores investimentos nas máquinas de colheita, e vai ter menos descontos no produto que colhe por o colher em momento mais adequado. O Brasil precisa mais desse tipo de agricultores e de agricultura.

5. BIBLIOGRAFIA

DALPASQUALE, V.A., MAIER, D.E. & QUEIROZ, D.M. 1994. Ambient-air grain 	drying for Brazilian conditions. Trabalho ASAE 94-6565.

FERNANDEZ, A., STROSHINE, R. & TUITE, J. 1982. Carbon dioxide production 	and mold growth in stored corn. Trabalho ASAE 82-3016.

MISRA, M. K. & BROOKER, D. B. 1980. Thin-layer drying and reweting equations 	for shelled yellow corn. Transactions of the ASAE 23:1254-60.

MOREY, R. V., CLOUD, H. A., GUSTAFSON, R. J. & PETERSON, D. W. 1978. Fan 	management for ambient air drying systems. Trabalho ASAE 78-3003.

QUEIROZ, D. M., PEREIRA, J. A. & MELLO, E. C. 1986/87. Determinação de vazões 	mínimas de ar para a secagem em baixas temperaturas na região de Viçosa, 	MG. Viçosa, Minas Gerais. Rev. Brasileira de Armazenamento 11 e 12(1,2):31-6.

STEELE, J. L., SAUL, R. A. & HUKILL, W. V. 1969. Deterioration of shelled corn as 	measured by carbon dioxide production. Transactions of the ASAE 12(5):685-	9.

STROSHINE, R..L. & YANG, X. 1990. Effects of hybrid and grain damage on 	estimated dry matter loss for high-moisture shelled corn. Transactions of the 	ASAE 33(4):1291-8.

THOMPSON, T.L. 1972. Temporary storage of high-moisture shelled corn using 	continuous aeration. Transactions of the ASAE 15(2):333-7.

WEBER, É. A. 1995. Armazenagem agrícola. La Salle Gráfica Editora. Canoas, RS. 	395 	pág.

WILCKE, W. F. & MOREY, R. V. 1991. Strategies for reducing ambient-air grain 	drying costs. Trabalho ASAE 91-6552.

ZAHRADNIK, R. L. 1971. Theory and techniques of optimization for practicing 	engineers. Barnes & Noble, Inc. N. Y.. 326 pág.

DEFINIÇÃO DOS SÍMBOLOS

t     - tempo, horas

Ubs - umidade, base seca

T    - temperatura, o  C

U   - umidade, base úmida

Ubud- umidade, base úmida, decimal

V    - velocidade do ar, m/s

UR  - umidade relativa do ar, porcentagem

Uo   - umidade inicial, base seca

TABELA 1: Perdas de matéria seca e conteúdo de umidade após a maturidade 	  	 	          fisiológica do milho.

_________________________________________________________________

Dias após a 			Conteúdo de Umidade		% de Perdas

Maturação			     do Milho (%)			Matéria Seca

_________________________________________________________________

6				25				        1,5

10				23				        2,0

20				20				        3,0

25				18				        5,0

40				15				      12,0

_________________________________________________________________

(WEBER, É.A, 1995)

TABELA 2: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar   	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1992.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\ 15/09	     30/09      15/10	 30/10	     15/11        30/11	   15/12

\-----------------------------------------------------------------------------------

25/01	\ >10,0

05/02	\   2,44

10/02	\   1,03	      5,63

20/02	\	      2,65

25/02	\	      1,52        7,25

05/03	\		         3,36

10/03	\		         1,21(+3Oc)  6.44(+30c)

20/03	\				  3,10

25/03	\				  0,89(+40c)  7,75

05/04	\					       2,46

10/04	\					       0,77	5,20

20/04	\							3,36

25/04	\							0,95	   7,75(+30c)

05/05	\								   2,91

10/05	\								   0,95(+30c)

TABELA 3: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar   	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1991.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\ 15/09	     30/09      15/10	 30/10	     15/11        30/11	   15/12

\-----------------------------------------------------------------------------------

25/01	\   8,56

05/02	\   3,11

10/02	\   1,09	      6,44

20/02	\	      2,02

25/02	\	      1,33        5,63

05/03	\		         3,08

10/03	\		         1,13	  7,25

20/03	\				  2,01

25/03	\				  1,13	       5,12

05/04	\					       2,64

10/04	\					       1,01	6,81

20/04	\							1,90

25/04	\							0,81	     4,00

05/05	\								     1,90

10/05	\								     0,81

TABELA 4: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar   	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1990.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\ 15/09	     30/09      15/10	 30/10	     15/11        30/11	   15/12

\-----------------------------------------------------------------------------------

25/01	\   5,63

05/02	\   2,17

10/02	\   1,03	      6,75

20/02	\	      2,11

25/02	\	      0,97        4,31

05/03	\		         2,46

10/03	\		         1,21	  5,94

20/03	\				  2,91

25/03	\				  1,13	       5,94

05/04	\					       2,63

10/04	\					       1,13	4,59

20/04	\							2,18

25/04	\							0,73(+30C)  4,62

05/05	\								     1,45

10/05	\								     0,59(+40c)

TABELA 5: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar   	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1989.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\ 15/09	     30/09      15/10	 30/10	     15/11        30/11	   15/12

\-----------------------------------------------------------------------------------

25/01	\  9,06

05/02	\  3,11

10/02	\  1,72	      9,06

20/02	\	      3,67

25/02	\	      1,31        7,75

05/03	\		         2,46

10/03	\		         1,21	  6.44

20/03	\				  2,91

25/03	\				  1,21	       7,25

05/04	\					       2,18

10/04	\					       0,89	4,82

20/04	\							1,90

25/04	\							0,86	   7,25

05/05	\								   1,21

10/05	\								   0,64

TABELA 6: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar   	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1988.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\ 15/09	     30/09      15/10	 30/10	     15/11        30/11	   15/12

\----------------------------------------------------------------------------------------

25/01	\  7,25(+30C)

05/02	\  3,19

10/02	\  1,94	      7,75

20/02	\	      3,67

25/02	\	      1,58        8,56

05/03	\		         2,58

10/03	\		         1,40	  6.44

20/03	\				  3,08

25/03	\				  1,40	       6,44(+40C)

05/04	\					       2,46

10/04	\					       0,82(+30C)	5,12

20/04	\							2,18

25/04	\							0,72(+40C)   6,81

05/05	\								      1,17(+30C)

10/05	\								      0,53(+30c)

TABELA 7: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para as condições médias do ar dos 	    	         período de 1988 a 1992.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\ 15/09	     30/09      15/10	 30/10	     15/11        30/11	   15/12

\-----------------------------------------------------------------------------------

25/01	\  6,44

05/02	\   2,18(+30C)

10/02	\   0,82	       6,81

20/02	\	       2,29(+30C)

25/02	\	      1,01(+30C) 5,94

05/03	\		          2,46(+30C)

10/03	\		          1,13(+3Oc) 7,25

20/03	\				  2,46(+30C)

25/03	\				  1,01(+30c)  6,44

05/04	\					       2,29(+30C)

10/04	\					       0,89(+30C)	4,59(+30C)

20/04	\							1,90(+30C)

25/04	\							0,78	    5,12

05/05	\								    1,45(+30C)

10/05	\								    0,67(+30c)

TABELA 8: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1988.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\	15/02			28/02			15/03

25/06	\	 2,53

05/07	\	 0,95

10/07	\	 0,56			 2,28

20/07	\				 1,09

25/07	\				 0,72			 2,89

05/08	\							 1,47

10/08	\							 0,72

TABELA 9: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	         ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1989.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\	15/02			28/02			15/03

25/06	\	 2,47

05/07	\	 0,89

10/07	\	 0,52			 2,28

20/07	\				 1,08

25/07	\				 0,72			 3,17

05/08	\							 1,41

10/08	\							 0,72

TABELA 10: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	           ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1990.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\	15/02			28/02			15/03

25/06	\	 4,06

05/07	\	 1,53

10/07	\	 0,72			 3,61

20/07	\				 1,31

25/07	\				 0,56			 2,17

05/08	\							 1,22

10/08	\							 0,65

TABELA 11: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	           ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1991.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\	15/02			28/02			15/03 \

25/06	\	 2,89

05/07	\	 1,08

10/07	\	 0,56			 2,72

20/07	\				 1,16

25/07	\				 0,52			 2,45

05/08	\							 1,41

10/08	\							 0,56

TABELA 12: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	           ambiente na região de Maringá, Paraná, para o ano de 1992

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\	15/02			28/02			15/03

25/06	\	 4,64

05/07	\	 1,44

10/07	\	 0,75			 2,72

20/07	\				 1,31

25/07	\				 0,72			 2,89

05/08	\							 1,31

10/08	\							 0,78

TABELA 13: Fluxo de ar recomendado (m3/min/ton) para a secagem de milho com ar	               	           ambiente na região de Maringá, Paraná, para as condições médias do ar dos 	           período de 1988 a 1992.

ÉPOCA de	\		É P O C A  D E  P L A N T I O

COLHEITA	\	15/02			28/02			15/03

25/06	\	 3,11

05/07	\	 1,08

10/07	\	 0,56			 2,45

20/07	\				 1,06

25/07	\				 0,62			 2,55

05/08	\							 1,31

10/08	\							 0,68

TABELA 14: Variáveis de entrada do programa de computador para simulação de 			secagem com ar ambiente.

____________________________________________________________

Arquivo de dados de temperatura		=	<arquivo T>

Arquivo de dados de umidade relativa		=	<arquivo UR>

Arquivo para os resultados			=	<arquivo R>

Tipo de produto (milho = 1; soja = 2)		=	1

Umidade inicial do produto (b.u.)		=	23.

Temperatura inicial do produto (0C)		=	23.

Massa específica global do produto (ton/m3)	=	0.7

Porosidade do produto (%)			=	43.

Área do silo (m2)				=	1.

Altura da camada (m)				=	1.

Número de camadas				=	20

Aquecimento do ar (0C)			=	2.

Umidade final máxima do produto (b.u.)	=	13.5

Umidade final média do produto (b.u.)	=	13.

Intervalo de tempo de simulação (horas)	=	3.

Fluxo de ar mínimo (m3/min/ton)		=	3.

Fluxo de ar máximo (m3/min/ton)		=	12.

Número de dias antes da secagem		=	25

Número de dias a serem investigados		=	75

____________________________________________________________